## Slide 1
SUB-REDES
Dividindo uma rede grande em redes menores

## Slide 2
Aula passada…

## Slide 3
Uma local com 100 computadores
“Será que eu quero colocar todos os 100 computadores na mesma rede?”
SWITCH
100 computadores, todos na mesma rede
2

## Slide 4
E se eu quiser separar por setor?
Administração, Secretaria e Laboratório — cada setor em sua própria rede.
ADMINISTRAÇÃO
REDE A
SECRETARIA
REDE B
LABORATÓRIO
REDE C
Esse conceito é chamado de: SUB-REDES
3

## Slide 5
Vamos entender uma rede: /24
192.168.10.0/24
/24 = máscara 255.255.255.0
Sem entrar em binário ainda, o endereço se divide em duas partes:
Endereço de rede
192.168.10.0
Hosts (dispositivos)
192.168.10.1 até .254
Broadcast
192.168.10.255
4

## Slide 6
Posso usar o .0 ou o .255 num host?
192.168.10.0
Rede
Identifica a rede — não pode ser atribuído a um dispositivo
— Reservado
192.168.10.1
Primeiro host
Primeiro endereço disponível para um dispositivo
✓ Host
192.168.10.254
Último host
Último endereço disponível para um dispositivo
✓ Host
192.168.10.255
Broadcast
Envia dados para todos os dispositivos da rede
não pode ser atribuído
✕ Reservado
5

## Slide 7
Transformando uma rede em duas
Pergunte: “Como será que fazemos isso?” — depois apresente o /25.
192.168.10.0/24
REDE 1
192.168.10.0/25
REDE 2
192.168.10.128/25
máscara: 255.255.255.128
“Então quantos computadores cabem em cada uma?”
6

## Slide 8
Rede 1 e Rede 2, lado a lado
REDE 1
192.168.10.0/25
Rede
192.168.10.0
Hosts
.1 até .126
Broadcast
192.168.10.127
REDE 2
192.168.10.128/25
Rede
192.168.10.128
Hosts
.129 até .254
Broadcast
192.168.10.255
7

## Slide 9
RESULTADO
126 computadores cabem em cada nova rede
126
hosts na Rede 1
192.168.10.0/25
126
hosts na Rede 2
192.168.10.128/25
252
hosts no total
(2 menos que 254, um por rede)