## Slide 1: Redes de Computadores e Aplicações Modelo OSI
RAFAEL ZAMBONI

## Slide 2: Protocolos
Protocolo é a “linguagem” usada para computadores “conversarem” em uma rede
Vários protocolos
Encapsulamento

## Slide 3: Modelo Teórico OSI
ISO (International Organization for Standardization) desenvolveu um modelo de referência OSI (Open Systems Interconnection)
Modelo OSI é um modelo de 7 camadas, criada para rede de comutação de pacotes

## Slide 5: Resumo das Camadas
7 – Aplicação | Interface com aplicações e usuário (HTTP, DNS, FTP)
6 – Apresentação | Formato, codificação e criptografia (SSL/TLS)
5 – Sessão | Gerencia sessões e diálogos
4 – Transporte | Entrega confiável e controle de fluxo (TCP/UDP)
3 – Rede | Roteamento e endereçamento (IP)
2 – Enlace | Comunicação local e MAC (Ethernet, Switch)
1 – Física | Meio físico e sinais (cabos, Wi-Fi, fibra)

## Slide 6: Camada de aplicação
Interface entre a pilha de protocolos e o aplicativo
Exemplos: HTTP (web), FTP(transferência de arquivos) NFS (compartilhamento de arquivos) e SMTP (e-mail)

## Slide 7: Apresentação
Camada de tradução, converte os dados recebidos em um formato comum. Pode ter outros usos como compressão de dados e criptografia
Exemplo: SSL

## Slide 8: Sessão
Permite estabelecimento de sessão. Na sessão são definidos como será a transmissão e pode-se usar marcadores para controlar a comunicação.
Na prática o controle de sessão normalmente é feito a nível de aplicação

## Slide 9: Transporte
Responsável por pegar os dados enviados da camada de sessão e dividi-los em segmentos (pacotes) e na recepção remontar a mensagem original.
Funções
  Protocolo que opera
  Controle de fluxo
  Verificação de erros, perdas duplicação
  Qualidade de serviço

## Slide 10: Transporte
Exemplos: TCP e UDP
TCP Orientado a conexão
UDP Não orientado a conexão

## Slide 11: Rede
Endereçamento lógico dos pacotes e tradução de endereços lógicos em endereços físicos e priorização de pacotes
Rota que os pacotes irão percorrer
Exemplo: IP
Equipamentos: Roteadores

## Slide 12: Link de dados
Também chamada de enlace
Pega os pacotes de dados e transformam em quadros ou células que serão trafegados pela rede.
Exemplo: Ethernet
Equipamento: Switches

## Slide 13: Física
Pega os quadros e transformam em sinais compatíveis com o meio.
Exemplo: Placas de rede, HUBS

## Slide 14: Estrutura em camadas
Objetivos
  Reduzir complexidade
  Padronizar interfaces
  Facilitar engenharia modular
  Assegurar interoperabilidade de tecnologias
  Acelerar evolução
  Simplificar o entendimento

## Slide 15: Modelo OSI

## Slide 16: Camada Física
Funções:
  Representação dos bits (nível elétrico, duração do sinal, codificação)
  Forma e nível dos pulsos opticos
  Mecânica dos conectores
  Função de cada circuito do conector

## Slide 17: Camada física
Interface do meio físico:
  Par trançado – Unshielded Twisted Pair (UTP) cat5, cat5e, cat6;
  Fibra óptica monomodo ou multimodo;
  Cabo coaxial 10base2, 10base5
  Wireless

## Slide 18: Camada de enlace de dados
Funções:
  Endereços físicos de origem e destino
  Define protocolo da camada superior
  Topologia de rede
  Sequência de quadros
  Controle de fluxo

## Slide 19: Camada de rede
Funções
  Tratamento dos problemas de rede: congestionamento
  Escolha das melhores rotas
  Define endereços lógicos de origem e destino associados ao protocolo
  Interconecta diferentes camadas de enlace de dados

## Slide 20
Endereçamento – Método de atribuição de endereço e de localização de um host em uma rede.
Roteamento – identifica o processamento e direcionamento de pacotes de dados de uma rede para outra.

## Slide 21: Camada de transporte
Recebe os dados da camada de sessão, divide e passa para a camada de rede
Garante que todas as partes cheguem corretamente ao destino
Implementa uma conversação fim-a-fim
Responsável pelo término e pela criacao de conexão
Controle de fluxo fim-a-fim

## Slide 22
Identifica as aplicações da camada superior
Oferece serviços confiáveis ou não para a transferência de dados.

## Slide 23: sessão
Gerencia o controle de diálogos, permitindo a conversação em ambos os sentidos ou em apenas um
Sincronização do diálogo (transferência de arquivos, programas)

## Slide 24: Camada de apresentação
Realiza funções de forma padrão, conversão de códigos de caracteres (EBCDIC, ASCII)
Compressão, criptografia, codificação de inteiro, ponto flutuante etc.

## Slide 25: Camada de aplicação
A camada de aplicação define uma variedade de protocolos necessários à comunicação.
Correio eletrônico
Áudio
Vídeo
Acesso remoto

## Slide 26: Comunicação fim a fim