## Slide 1: Cabeamento
Fundamentos e padrões essenciais em redes

## Slide 2: Categorias de Cabos (CAT5 a CAT7)
CAT5: até 100 Mbps, atualmente descontinuado.
CAT5e: até 1 Gbps, muito usado.
CAT6: até 10 Gbps (em distâncias reduzidas — tipicamente até ~55 m para 10 Gbps).
CAT6A: até 10 Gbps com blindagem reforçada e estabilidade até 100 m.
CAT7: blindagem completa, aplicações profissionais e data centers.

## Slide 3: Padrões T568A e T568B
Os padrões definem a ordem dos fios no conector RJ45 para garantir compatibilidade e desempenho.
T568B é o mais comum no Brasil, enquanto T568A é alternativa.
Manter a mesma ordem em ambas as extremidades evita falhas na transmissão. A aplicação correta é crucial para cabos diretos e crossover.

## Slide 4: Padrões T568A
Branco/Verde
Verde
Branco/Laranja
Azul
Branco/Azul
Laranja
Branco/Marrom
Marrom

## Slide 5: Padrões T568B
Branco/Laranja
Laranja
Branco/Verde
Azul
Branco/Azul
Verde
Branco/Marrom
Marrom
Observação: T568B é o padrão mais usado no Brasil. O essencial é manter a mesma ordem nas duas pontas para cabos diretos.

## Slide 6: Cabo Crossover
Usado historicamente para conectar dispositivos iguais (PC - PC, Switch -Switch).
Montagem: uma ponta T568A e a outra ponta T568B.

## Slide 7: Ferramentas Necessárias
Alicate de crimpagem (para RJ45)
Conectores RJ45 (compatíveis com CAT5e/CAT6)
Testador de cabos (verifica continuidade e ordem dos pinos)
Decapador ou estilete
Tesoura ou alicate de corte

## Slide 8: Passo a Passo da Crimpagem
Corte o cabo no comprimento desejado.
Remova aproximadamente 2 cm da capa externa.
Identifique e separe os pares torcidos (mantenha-os juntos).
Organize os fios na ordem do padrão escolhido (T568B ou T568A).
Corte as pontas deixando ~1,5 cm de fios expostos, alinhados.
Insira os fios no conector RJ45 com os contatos metálicos voltados para cima; verifique se os fios chegam até o fundo.
Coloque o conector no alicate e crimpe firmemente.
Teste o cabo com o testador.

## Slide 9: Direto x Crossover
Direto (Patch): mesma sequência nas duas pontas — usado para PC-Switch, PC-Roteador.
Crossover: troca os pares de transmissão/recepção

## Slide 10: Diagnóstico Rápido de Problemas
Pisca fora de ordem (ex: 1-3-2-6): pares trocados → refazer a crimpagem.
Falta um ou dois pinos: fio não inserido até o fundo ou mau contato → recrimpagem/troca do conector.
Funciona só 100 Mbps: possivelmente pares misturados ou par com falha — conferir pares e comprimento da capa retirada.
Nenhum sinal: conector mal inserido, cabo rompido internamente ou problema no testador.

## Slide 11: Modelo OSI – Aula Prática de Redes
Modelo de referência para comunicação em redes
Divide o processo em 7 camadas
Facilita entendimento, padronização e diagnóstico
Útil para estudar protocolos e troubleshooting

## Slide 12: Por que entender o OSI?
Ajuda a resolver problemas de rede de forma organizada
Permite mapear protocolos para camadas específicas
Fundamento para certificações e práticas de TI

## Slide 13: As 7 Camadas do Modelo OSI
1 — Física
2 — Enlace (Data Link)
3 — Rede
4 — Transporte
5 — Sessão
6 — Apresentação
7 — Aplicação

## Slide 14: Resumo das Camadas
7 – Aplicação | Interface com aplicações e usuário (HTTP, DNS, FTP)
6 – Apresentação | Formato, codificação e criptografia (SSL/TLS)
5 – Sessão | Gerencia sessões e diálogos
4 – Transporte | Entrega confiável e controle de fluxo (TCP/UDP)
3 – Rede | Roteamento e endereçamento (IP)
2 – Enlace | Comunicação local e MAC (Ethernet, Switch)
1 – Física | Meio físico e sinais (cabos, Wi-Fi, fibra)

## Slide 15: Enviando um Pacote
Aplicação: Escrever a mensagem
Apresentação: Colocar no formato/pacote
Sessão: Confirmar destinatário e canal
Transporte: Escolher modo confiável/rápido
Rede: Definir rotas
Enlace: Endereço local (MAC)
Física: Transporte físico (carteiro/cabo)

## Slide 16: Onde usamos isso no dia a dia?
Configurar IP / DHCP (Camada 3)
Testar conectividade com ping e tracert (Camada 3/4)
Crimpar cabos e diagnosticar link (Camadas 1 e 2)
Entender problemas de aplicação como DNS e HTTP (Camada 7)