## Slide 1: Módulo 10: Configuração básica do roteador
Introdução às redes v7.0 (ITN)
Notes: Programa da Cisco Networking Academy
Introdução às redes v7.0 (ITN)
Módulo 10: Configuração básica do roteador

## Slide 2: Objetivos do módulo
Título do módulo: Configuração básica do roteador
Objetivo do módulo: Implementar configurações iniciais em um roteador e dispositivos finais.
Título do Tópico | Objetivo do Tópico
Configurar definições iniciais do roteador | Definir as configurações iniciais em um roteador Cisco IOS.
Configurar interfaces | Configurar duas interfaces ativas em um roteador Cisco IOS.
Configurar o gateway padrão | Configurar dispositivos para que usem o gateway padrão.
Notes: 2
10 - Configuração básica do roteador
10.0.2- O que vou aprender neste módulo?

## Slide 3: 10.1 Definir configurações iniciais do roteador
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.1 Definir configurações iniciais do roteador

## Slide 4: Configurar ajustes iniciais Etapas de configuração básica do roteador
Configurar o nome do dispositivo.
Proteger o modo EXEC privilegiado.
Proteger o modo EXEC usuário.
Proteger o acesso remoto Telnet/SSH
Criptografe todas as senhas em texto simples.
Forneça notificação legal e salve a configuração.
Router(config)# hostname hostname
Router(config)# enable secret password
Router(config)# line console 0
Router(config-line)# password password
Router(config-line)# login
Router(config)# line vty 0 4
Router(config-line)# password password
Router(config-line)# login
Router(config-line)# transport input {ssh | telnet}
Router(config)# service password encryption
Router(config)# banner motd # message #
Router(config)# end
Router# copy running-config startup-config
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.1 - Definir configurações iniciais do roteador
10.1.1 - Etapas básicas da configuração de roteamento

## Slide 5: Definir configurações iniciais do roteador Exemplo de configuração básica do roteador
Comandos para configuração básica do roteador no R1.
A configuração é salva na NVRAM.
R1(config)# hostname R1
R1(config)# enable secret class
R1(config)#line console 0
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)#login
R1(config-line)# line vty 0 4
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)#login
R1(config-line)# transport input ssh telnet
R1(config-line)# exit
R1(config)# service password encryption
R1(config)# banner motd #
Digite a mensagem TEXT. Termine com uma nova linha e o #
***************************************************
AVISO: O acesso não autorizado é proibido!
**********************************************
R1(config)# exit
R1# copy running-config startup-config
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.1 - Definir configurações iniciais do roteador
10.1.2 — Exemplo de Configuração de Roteamento Básico
10.1.3 - Verificador de Sintaxe — Configurar Definições Iniciais do Roteador

## Slide 6: Configurações iniciais do roteador Packet Tracer - Definir configurações iniciais do roteador
Neste Packet Tracer, você fará o seguinte:
Verifique a configuração padrão do roteador.
Configure e verifique a configuração inicial do roteador.
Salve o arquivo de configuração em execução.
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.1 - Definir configurações iniciais do roteador
10.1.4 – Packet Tracer – Definição das configurações iniciais do roteador

## Slide 7: 10.2 Configurar interfaces
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.2 Configurar interfaces

## Slide 8: Configuração de interfaces Configurar interfaces de roteador
A configuração de uma interface de roteador inclui a emissão dos seguintes comandos:
Router(config)# interface type-and-number Router(config-if)# description description-text Router(config-if)# ip address ipv4-address subnet-mask Router(config-if)# ipv6 address ipv6-address/prefix-length Router(config-if)# no shutdown
É uma boa prática usar o comando description para adicionar informações sobre a rede conectada à interface.
O comando no shutdown ativa a interface.
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.2 — Configurar interfaces
10.2.1 Configurar interfaces do roteador

## Slide 9: Configurar interfaces Exemplo de configuração de interfaces de roteador
Os comandos para configurar a interface G0/0/0 em R1 são mostrados aqui:
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if)# description Link to LAN
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:10::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)#
*Aug 1 01:43:53.435: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to down
*Aug 1 01:43:56.447: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up
*Aug 1 01:43:57.447: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.2 — Configurar interfaces
10.2.2 — Exemplo de Configuração de Interfaces de Roteador

## Slide 10: Configurar interfaces Exemplo de configuração de interfaces de roteador (cont)
Os comandos para configurar a interface G0/0/1 em R1 são mostrados aqui:
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/1
R1(config-if)# description Link to R2
R1(config-if)# ip address 209.165.200.225 255.255.255.252
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:feed:224::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)#
*Aug 1 01:46:29.170: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to down
*Aug 1 01:46:32.171: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
*Aug 1 01:46:33.171: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.2 — Configurar interfaces
10.2.2 — Exemplo de Configuração de Interfaces de Roteador (Cont.)

## Slide 11: Configurar interfaces Verificar a configuração da interface
Para verificar a configuração da interface, use os comandos show ip interface brief e show ipv6 interface brief mostrados aqui:
R1# show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0/0 192.168.10.1 YES manual up up
Gigabitethernet0/0/1 209.165.200.225 SIM manual up
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
R1#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0 [up/up]
FE80::201:C9FF:FE89:4501
2001:DB8:ACAD:10::1
GigabitEthernet0/0/1 [up/up]
FE80::201:C9FF:FE89:4502
2001:DB8:FEED:224። 1
Vlan1 [administratively down/down]
unassigned
R1#
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.2 — Configurar interfaces
10.2.3 – Verificar a configuração da Interface

## Slide 12: Configurar interfaces Configurar comandos de verificação
A tabela resume os comandos show usados para verificar a configuração da interface.
Comandos | Descrição
show ip interface brief show ipv6 interface brief | Exibe todas as interfaces, seus endereços IP e seu status atual.
show ip route show ipv6 route | Exibe o conteúdo das tabelas de roteamento IP armazenadas na RAM.
show interfaces | Exibe estatísticas para todas as interfaces no dispositivo. Exibe somente as informações de endereçamento IPv4.
show ip interfaces | Exibe as estatísticas do IPv4 para todas as interfaces em um roteador.
show ipv6 interfaces | Exibe as estatísticas do IPv6 para todas as interfaces em um roteador.
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.2 — Configurar interfaces
10.2.4 — Comandos de Verificação de Configuração

## Slide 13: Configurar Interfaces Configurar Comandos de Verificação (Cont.)
Veja o status de todas as interfaces com os comandos show ip interface brief e show ipv6 interface brief , mostrados aqui:
R1# show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0/0 192.168.10.1 YES manual up up
Gigabitethernet0/0/1 209.165.200.225 SIM manual up
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
R1#
R1#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0 [up/up]
FE80::201:C9FF:FE89:4501
2001:DB8:ACAD:10::1
GigabitEthernet0/0/1 [up/up]
FE80::201:C9FF:FE89:4502
2001:DB8:FEED:224። 1
Vlan1 [administratively down/down]
unassigned
R1#
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.2 — Configurar interfaces
10.2.4 — Comandos de Verificação de Configuração (Cont.)

## Slide 14: Configurar Interfaces Configurar Comandos de Verificação (Cont.)
Exiba o conteúdo das tabelas de roteamento IP com os comandos show ip route e show ipv6 route , conforme mostrado aqui:
R1# show ip route
< output omitted>
Gateway of last resort is not set.
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L 192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 209.165.200.224/30 está conectado diretamente, GigabitEthernet0 / 0/1
L 209.165.200.225/32 está conectado diretamente, GigabitEthernet0 / 0/1
R1#
R1# show ipv6 route
<output omitted>
C 2001:DB8:ACAD:10::/64 [0/0]
via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L 2001:DB8:ACAD:10::1/128 [0/0]
via GigabitEthernet0/0/0, receive
C 2001:DB8:FEED:224::/64 [0/0]
via GigabitEthernet0/0/1, directly connected
L 2001:DB8:FEED:224: :1/128 [0/0]
via Gigabitethernet0/0/1, receba
L FF00::/8 [0/0]
via Null0, receive
R1#
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.2 — Configurar interfaces
10.2.4 — Comandos de Verificação de Configuração (Cont.)

## Slide 15: Configurar Interfaces Configurar Comandos de Verificação (Cont.)
Exibe estatísticas para todas as interfaces com o comando show interfaces , conforme mostrado aqui:
R1# show interfaces gig0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 está ativo, protocolo de linha está ativo
O hardware é ISR4321-2x1ge, o endereço é a0e0.af0d.e140 (bia a0e0.af0d.e140)
Description: Link to LAN
Internet address is 192.168.10.1/24
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive not supported
Full Duplex, 100 Mbps, o tipo de link é automático, o tipo de mídia é RJ45
o controle de fluxo de saída está desativado, o controle de fluxo de entrada está desativado
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:01, output 00:00:35, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Fila de entrada: 0/375/0/0 (tamanho/máx/quedas/descargas); Quedas na produção total: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
1180 packets input, 109486 bytes, 0 no buffer
Received 84 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
<saída omitida>
R1#
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.2 — Configurar interfaces
10.2.4 — Comandos de Verificação de Configuração (Cont.)

## Slide 16: Configurar Interfaces Configurar Comandos de Verificação (Cont.)
Exiba estatísticas IPv4 para interfaces de roteador com o comando show ip interface , conforme mostrado aqui:
R1# show ip interface g0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.10.1/24
Broadcast address is 255.255.255.255
Address determined by setup command
MTU is 1500 bytes
Helper address is not set
Directed broadcast forwarding is disabled
Outgoing Common access list is not set
Outgoing access list is not set
Inbound Common access list is not set
A lista de acesso de entrada não está definida
O proxy ARP está ativado
O ARP de Proxy Local está desativado
O nível de segurança é padrão
Dividir horizonte está ativado
Os redirecionamentos ICMP são sempre enviados
O ICMP inacessível é sempre enviado
As respostas da máscara ICMP nunca são enviadas
A comutação rápida de IP está habilitada
A comutação de fluxo de IP está desativada
<saída omitida>
R1#
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.2 — Configurar interfaces
10.2.4 — Comandos de Verificação de Configuração (Cont.)

## Slide 17: Configurar Interfaces Configurar Comandos de Verificação (Cont.)
Exiba estatísticas IPv6 para interfaces de roteador com o comando show ipv6 interface mostrado aqui:
R1# show ipv6 interface g0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::868A:8DFF:FE44:49B0
No Virtual link-local address(es):
Description: Link to LAN
Global unicast address(es):
2001:DB8:ACAD:10::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:10::/64
Joined group address(es):
FF02::1
FF02::1:FF00:1
FF02::1:FF44:49B0
MTU is 1500 bytes
ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
ICMP redirects are enabled
ICMP unreachables are sent
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000)
ND NS retransmit interval is 1000 milliseconds
R1#
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.2 — Configurar interfaces
10.2.4 — Comandos de Verificação de Configuração (Cont.)
10.2.5 Verificador de Sintaxe — Configurar Interfaces

## Slide 18: 10.3 Configurar o Gateway Padrão
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.3 Configurar o Gateway Padrão

## Slide 19: Configurar o gateway padrão Gateway padrão em um host
O gateway padrão é usado quando um host envia um pacote para um dispositivo em outra rede.
O endereço do gateway padrão geralmente é o endereço da interface do roteador associado à rede local do host.
Para alcançar o PC3, o PC1 aborda um pacote com o endereço IPv4 do PC3, mas encaminha o pacote para seu gateway padrão, a interface G0/0/0 de R1.
Nota: O endereço IP do host e a interface do roteador devem estar na mesma rede.
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.3 – Configurar o gateway padrão
10.3.1 - Gateway padrão em um host

## Slide 20: Configurar o gateway padrão Gateway padrão em um switch
Um switch deve ter um endereço de gateway padrão configurado para gerenciar remotamente o switch de outra rede.
Para configurar um gateway padrão IPv4 em um switch, use o comando de configuração global ip default-gateway ip-address .
A MÍDIA ESTÁ TRABALHANDO EM UMA VERSÃO CORRIGIDA DO GRÁFICO DE 10.3.2.
ESTÁ ERRADO NO AR, E NA LISTA GLOBAL DE ERROS
STOP
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.3 – Configurar o gateway padrão
10.3.2 - Gateway padrão em um switch
10.3.3 — Verificador de Sintaxe — Configurar o Gateway Padrão

## Slide 21: Configurações iniciais do roteador Packet Tracer – Conecte um roteador a uma LAN
Neste Packet Tracer, você fará o seguinte:
Exibe as informações do roteador.
Configure interfaces do roteador.
Verifique a configuração.
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.3 - Configurar o gateway padrão
10.3.4 – Packet Tracer – Conectar um roteador a uma LAN

## Slide 22: Configurações iniciais do roteador Packet Tracer – Solucionar problemas de gateway padrão
Neste Packet Tracer, você fará o seguinte:
Verificar a documentação de rede e usar testes para isolar problemas.
Determinar uma solução apropriada para um problema específico.
Implementar a solução.
Testar para verificar se o problema foi resolvido.
Documentar a solução.
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.3 - Configurar o gateway padrão
10.3.5 - Packet Tracer - Solucionar problemas de gateway padrão

## Slide 23: 10.4 - Módulo Prática e Quiz
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.4 - Módulo Prática e Quiz

## Slide 24: Prática do Módulo e Quiz Vídeo - Diferenças de Dispositivos de Rede: Parte 1
Este vídeo abordará as diferentes características físicas do seguinte:
    Roteador Cisco 4000 Series.
    Roteador Cisco 2900 Series.
    Roteador Cisco 1900 Series.
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.4 - Módulo Prática e Quiz
10.4.1 — Vídeo — Diferenças de Dispositivos de Rede: Parte 1

## Slide 25: Prática do Módulo e Quiz Vídeo - Diferenças de Dispositivos de Rede: Parte 2
Este vídeo abordará as diferentes configurações do seguinte:
    Roteador Cisco 4000 Series.
    Roteador Cisco 2900 Series.
    Roteador Cisco 1900 Series.
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.4 - Módulo Prática e Quiz
10.4.2 — Vídeo — Diferenças de Dispositivos de Rede: Parte 2

## Slide 26: Configurações iniciais do roteador Packet Tracer – Configuração básica do dispositivo
Neste Packet Tracer, você fará o seguinte:
Complete a documentação da rede.
Executar as configurações básicas de dispositivo em um roteador e em um switch.
Verificar a conectividade e solucionar problemas.
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.4 - Configurar o gateway padrão
10.4.3 — Tracer de Pacotes — Configuração Básica do Dispositivo

## Slide 27: Configure configurações iniciais do roteador Packet Tracer – Construa uma rede de switches e roteador – Laboratório Modo Físico – Construa uma rede de switch e roteador
Na atividade do modo físico do Packet Tracer e no laboratório, você completará os seguintes objetivos:
Configure a topologia e inicialize os dispositivos.
Configure dispositivos e verifique a conectividade.
Exibir informações do dispositivo.
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.4 - Configurar o gateway padrão
10.4.4 – PTPM e Laboratório – Construa uma rede de switches e roteador

## Slide 28: Módulo Prática e Quiz O que aprendi neste módulo?
As tarefas que devem ser concluídas ao definir as configurações iniciais em um roteador.
  Configurar o nome do dispositivo.
  Proteger o modo EXEC privilegiado.
  Proteger o modo EXEC usuário.
  Proteger o acesso remoto Telnet/SSH
  Proteger todas as senhas do arquivo de configuração.
  Apresentar a notificação legal.
  Salvar a configuração.
Para que os roteadores estejam acessíveis, as interfaces do roteador devem estar configuradas.
  O uso do comando no shutdown ativa a interface. A interface também deve ser conectada a outro dispositivo, como switch ou roteador, para que a camada física esteja ativa. Existem vários comandos que podem ser usados para verificar a configuração da interface, incluindo o show ip interface brief e show ipv6 interface brief , o show ip route e show ipv6 route , bem como show interfaces , show ip interface e show ipv6 interface.
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.4 - Módulo Prática e Quiz
10.4.5 - O que eu aprendi neste módulo?

## Slide 29: Módulo Prática e Quiz O que eu aprendi neste módulo (Cont.)?
Para que um dispositivo final alcance outras redes, um gateway padrão deve ser configurado.
  O endereço IP do dispositivo host e o endereço da interface do roteador devem estar na mesma rede.
Um switch deve ter um endereço de gateway padrão configurado para gerenciar remotamente o switch de outra rede.
  Para configurar um gateway padrão IPv4 em um switch, use o comando de configuração global ip default-gateway ip-address.
Notes: 10 - Configuração básica do roteador
10.4 - Módulo Prática e Quiz
10.4.5 - O que aprendi neste módulo (cont.)?

## Slide 30: Módulo 10: Configuração básica do roteador Novos Termos e Comandos
show ip interface brief show ipv6 interface brief show ip route show ipv6 route show interfaces show ip interface show ipv6 interface ip default-gateway