## Slide 1
REDES DE COMPUTADORES
Roteamento entre Redes
Roteadores, sub-redes, tabela de roteamento e VLANs

## Slide 2
O que é roteamento?
Definição
Roteamento é o processo de encaminhar pacotes de uma rede para outra.
Uma LAN sozinha (com switches) só conecta dispositivos dentro da mesma rede.
Quando existem duas ou mais redes diferentes, é o roteador quem faz a ponte entre elas.
A ideia central
PC1
Switch
Router
Sw.
Rede A
192.168.10.0/24
Rede B
192.168.20.0/24
“Como o PC1 conversa com o PC3, se estão em redes diferentes?”
2

## Slide 3
O problema
Duas redes fisicamente separadas, sem ligação entre elas
PC1
PC2
Switch
???
Switch
PC3
PC4
192.168.10.0/24
192.168.20.0/24
“Temos duas redes diferentes. Como fazemos o PC1 conversar com o PC3?”
3

## Slide 4
A solução: um roteador com duas interfaces
Cada interface do roteador fica em uma rede diferente e funciona como gateway dela
PC1
.10
PC2
.11
Switch
G0/0
.1
ROUTER
G0/1
.1
Switch
PC3
.10
PC4
.11
Rede esquerda
192.168.10.0/24
Gateway PCs: 192.168.10.1
Rede direita
192.168.20.0/24
Gateway PCs: 192.168.20.1
As redes são “diretamente conectadas” ao roteador.
4

## Slide 5
O roteador já conhece as redes conectadas
Basta configurar as interfaces e o roteador aprende sozinho as redes diretamente conectadas
Configuração das interfaces
G0/0 → 192.168.10.1 /24
G0/1 → 192.168.20.1 /24
Cada interface “conhece” a rede em que está diretamente conectada.
show ip route
C 192.168.10.0/24 is directly connected, G0/0
C 192.168.20.0/24 is directly connected, G0/1
5

## Slide 6
E as sub-redes?
Roteamento não é sobre sub-redes.
É sobre fazer redes diferentes se comunicarem.
Por isso, usamos duas redes /24 completas e separadas:
• 192.168.10.0/24
• 192.168.20.0/24
Onde as sub-redes (/26, /27...) entram
Sub-redes dividem uma rede grande em pedaços menores é uma etapa seguinte, de otimização de endereçamento.
1. Subnetting → como dividir o espaço de endereços
2. Roteamento → como redes diferentes conversam entre si
6

## Slide 7
Roteamento entre redes: vantagens e desvantagens
+
Vantagens
Isola o tráfego: problemas em uma rede não afetam a outra diretamente
Organização lógica por setor, prédio ou função (ex.: ADM x LAB)
Facilita segurança: regras e filtros podem ser aplicados por rede
Permite crescer a rede sem esgotar endereços de uma única faixa
Reduz domínio de broadcast, melhorando desempenho
−
Desvantagens
Mais complexidade de configuração (endereçamento, gateways, rotas)
Exige hardware adicional: roteador (físico ou virtual)
Cada salto de roteador acrescenta um pouco de latência
Mais pontos de falha e mais itens para monitorar
Requer planejamento de endereçamento (evitar sobreposição de faixas)
7

## Slide 8
Existem outras formas de organizar isso
Um panorama rápido
A
Duas portas físicas
Um roteador, duas interfaces.
B
Dois roteadores
R1 e R2 interligados e entra a rota estática.
C
VLANs
Um único switch físico, mas várias redes lógicas separadas (ex.: VLAN 10 ADM, VLAN 20 LAB).
D
Router-on-a-Stick
Uma única interface física do roteador atende várias VLANs, usando subinterfaces e trunk.
8

## Slide 9
VLANs: separar redes sem trocar de switch
Fisicamente pode existir um único switch, mas logicamente existem várias redes
Switch (único, físico)
VLAN 10 — ADM
PC
PC
Rede lógica isolada
VLAN 20 — LAB
PC
PC
Rede lógica isolada
Um roteador continua sendo necessário para as VLANs conversarem entre si — assunto de uma próxima aula (Router-on-a-Stick).
9

## Slide 10
Resumo da aula
1
Roteamento
É o encaminhamento de pacotes entre redes diferentes — o roteador é a ponte.
2
Interfaces conectadas
Cada interface do roteador conhece diretamente a rede à qual está ligada.
3
Tabela de roteamento
show ip route revela o que o roteador já sabe, sem nenhuma rota estática.
4
Próximos passos
Rotas estáticas (2 roteadores), VLANs e Router-on-a-Stick vêm nas próximas aulas.
10